## Slide 1: 實驗三：基本設定與通用I/O
日期：xxx/xx/xx

## Slide 2: 大綱
實驗目的
使用的元件設備
實驗原理
本單元實習
範例講解
驗收題目

## Slide 3: 實驗目的
熟悉STM32cubeIDE的軟體開發套件
學習STM32F429ZTI6輸出輸入設定(GPIO)

## Slide 4: 使用的元件設備
STM32F429ZTI6開發板
杜邦線材

## Slide 5: 實驗原理— GPIO (1/7)
通用輸入/輸出埠(General Purpose I/O, GPIO)
  基本的高低電位輸入輸出功能。
  輸入：
    具史密特觸發(Schmitt Trigger)輸入功能。
    具輸入提升電阻(Pull-up)/接地電阻(Pull-down)功能。
  輸出
    具推挽式(Push-pull)/汲極開路(Open Drain)功能
    輸出具設定/清除功能。
  本晶片具備多組GPIO模組
    GPIO A~F 0~15(PC13 到 PC15會有問題)

## Slide 6: 實驗原理— GPIO (2/7)
GPIO暫存器
  本晶片為32位元處理器，故暫存器多以32位元為一個單位進行分配
  GPIO A~F相同功能的暫存器以相似名稱定義
    如資料方向暫存器以GPIOx_MODER表示(x = A, B, C, D, E, F)

## Slide 7: 實驗原理— GPIO (3/7)
用於GPIO的初始化設定
  設定腳位
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_x
  設定模式
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_x
  設定腳位是否加上提升/接地電阻
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_x
  設定腳位數值變化速度
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_x
用於GPIO的API(1/2)
  初始化某一腳位設定
    void HAL_GPIO_Init(GPIOx, *GPIO_InitStruct)

## Slide 8: 實驗原理— GPIO (4/7)
用於GPIO的API(2/2)
  讀取Px全部腳位Input資料
  GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_PIN_x)
    回傳數值型態GPIO_PinState代表unsigned16位元數值，其16位元一一對應到輸入的Px0~Px15的資料
  設定某一腳位Output資料
    void HAL_ GPIO_WritePin (GPIOx, GPIO_PIN_x, PinState)

## Slide 9: 實驗原理— GPIO (5/7)
GPIO_PIN_x
  GPIO_PIN_0
  GPIO_PIN_1
  …
GPIO_MODE_x
  GPIO_MODE_INPUT
  GPIO_MODE_OUTPUT_PP
  …
GPIO_x
  GPIO_NOPULL
  GPIO_PULLUP
  GPIO_PULLDOWN

## Slide 10: 實驗原理— GPIO (6/7)
GPIO_SPEED_FREQ_x
  GPIO_SPEED_FREQ_LOW
  GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
  GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
  GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
GPIOx
  GPIOA
  GPIOB
  …
PinState
  SET
  RESET

## Slide 11: 實驗原理— GPIO (7/7)
API的快速用法
  可將腳位一次設定完成

## Slide 12: 本單元實習 (1/2)
功能:使用按鈕控制LED燈亮暗

## Slide 13: 本單元實習 (2/2)
範例程式流程圖

## Slide 14: 範例講解 (1/3)
選擇腳位進行刪除功能(Reset_State)或新增功能
1
2
3
4
5

## Slide 15: 範例講解 (2/3)
GPIO輸出輸入設定
B0
B7
B14
C13

## Slide 16: 範例講解 (3/3)
主程式撰寫
  啟用CLOCK與GPIO設定
  讀取按鈕數值
  顯示3個位置的LED燈

## Slide 17: 驗收題目(1/2)
驗收:使用USER按鈕控制狀態切換
  狀態一:按住USER按鈕，LED2、LED3相互閃爍
  狀態二:未按住USER按鈕，LED1恆亮
提示:
  讀取USER按鈕值判斷狀態
  利用迴圈延遲令燈亮暗(利用視覺暫留原理)

## Slide 18: 驗收題目(2/2)
驗收程式流程圖

## Slide 19: 謝 謝 指 教