## Slide 1: 實驗四：中斷程序—EXTI、NVIC
日期：2024/10/9

## Slide 2: 大綱
實驗目的
使用的元件設備
實驗原理
本單元實習
範例講解

## Slide 3: 實驗目的
熟悉STM32F429ZTI6的軟體開發套件
學習STM32F429ZTI6嵌套向量中斷控制器(NVIC)
學習STM32F429ZTI6外部中斷 / 事件控制器(EXTI)

## Slide 4: 使用的元件設備
NUCLEO-F429ZI開發版
杜邦線

## Slide 5: 實驗原理—NVIC (1/2)
嵌套向量中斷控制器(Nested Vectored Interrupt Controller, NVIC)
  為了減少延遲並提高中斷處理效率，CortexTM-M4 提供了緊密耦合集成部分，即嵌套向量中斷控制器 NVIC。 NVIC 控制系統異常及包括如使能 / 除能控制，優先級，清除 - 掛起，有效狀態報告，軟件觸發和向量表重置功能的外設中斷。
進入中斷後
  取得此系列通道中斷狀態
    如EXTI15_10_IRQn需要確認本次是由EXIT15~EXIT10哪個觸發
  按照確認後的通道執行對應的程式

## Slide 6: 實驗原理—NVIC (2/2)
用於EXIT的API
  設定中斷優先序
    HAL_NVIC_SetPriority(EXTIx_IRQn, (數值0~15), (數值0~15) )
  啟用中斷請求
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn)
EXTIx_IRQn
  EXTI0_IRQn
  EXTI1_IRQn
  ……
  EXTI4_IRQn
  EXTI9_5_IRQn
  EXTI15_10_IRQn

## Slide 7: 實驗原理—EXTI (1/2)
外部中斷 / 事件控制器(External Interrupt/Event Controller, EXTI)
  當設定好的中斷訊號源被激活時，中斷控制器可以暫停目前所執行的程式，跳到中斷程式執行，執行完成後回到原本被暫停的程式繼續執行。
  三種觸發類型，分別為：正緣觸發、負緣觸發與正負緣觸發。
  兩種偏置電阻類型，分別為：上拉電阻及下拉電阻

## Slide 8: 實驗原理—EXTI (2/2)
去抖動功能

## Slide 9: 本單元實習 (1/3)
功能:當主函式在執行中，按下按鈕後進入中斷函式改變旗標後，再回到主函式依旗標顯示LED燈

## Slide 10: 本單元實習 (2/3)

## Slide 11: 本單元實習 (3/3)
LED、Button腳位圖
B0
B7
B14
C13

## Slide 12: 範例講解 (1/8)
腳位設定

## Slide 13: 範例講解 (1/8)
腳位設定

## Slide 14: 範例講解 (1/8)
腳位設定

## Slide 15: 範例講解 (1/8)
腳位設定(時脈優先級要比EXTI高)

## Slide 16: 範例講解 (1/8)
main.c
  設定全域變數

## Slide 17: 範例講解 (2/8)
GPIO、NVIC設定
設定GPIO (參考 電路圖)

## Slide 18: 範例講解 (5/8)
設定按鍵旗標功能

## Slide 19: 範例講解 (6/8)
主程式

## Slide 20: 範例講解 (7/8)
main.c
  設定中斷副函式(HAL_GPIO_EXTI_Callback)

## Slide 21: 範例講解 (8/8)
驗收:使用USER按鈕控制狀態切換(利用中斷完成)
  狀態一:按住USER按鈕，LED1恆暗，LED2、LED3相互閃爍
  狀態二:未按住USER按鈕，LED2、LED3恆暗，LED1恆亮

## Slide 22: 謝 謝 指 教